Arduino
Class 1

---
Outline
- What is arduino
- How to set up

---
What is Arduino
Arduino hardware＋ Arduino software ＋ Open Source
        platform / forum

---
Arduino 與傳統 MCU 開發差別
	傳統開發	Arduino
開發時程	長	短
所需設備	多且貴	便宜(just USB)
語言難度	難	易
Debug tool	強大	無

---
Arduino Duemilanove Board
Diecimila
BT
Boduino
Mini
LilyPad
Mega

---
Arduino Duemilanove
Digital I / O [0-13]
USB
SIO [0-1]
DC
[7-12]
[6-20]
ATMEGA 328
RESET

---
Arduino Duemilanove
Analog output [3,5,6,9,10,11]
Pin 13 LED
TX/RX LED
TX/RX LED
Analog imput [0-5]

---
Arduino Duemilanove
- Microcontroller	ATmega328
- Operating Voltage	5V
- Input Voltage (recommended)	7-12V
- Input Voltage (limits)	6-20V
- Digital I/O Pins	14 (of which 6 provide PWM output)
- Analog Input Pins	6
- DC Current per I/O Pin	40 mA
- DC Current for 3.3V Pin	50 mA
- Flash Memory	16 KB (ATmega168) or 32 KB
- (ATmega328) of which 2 KB used by bootloader
- SRAM	1 KB (ATmega168) or 2 KB (ATmega328)
- EEPROM	512 bytes (ATmega168) or 1 KB (ATmega328)
- Clock Speed	16 MHz

---
Sensor
- 光電轉換：光敏電組、紅外線。
- 壓電、磁力轉換：壓電元件、麥克風。
- 氣體偵測元件：CO2/CO 氣體感測器。
- 溫度轉換：熱敏電組。
- 位移轉換：水銀開關、3G sensor。

---
How to set up
- Step 1：取得 Arduino。
- Step 2：下載 Arduino software並解壓縮。
  - http://arduino.googlecode.com/files/arduino-0018.zip
- Step 3：插入 USB B-type plug。
- Step 4：安裝 FTDI USB driver
  - \arduino-0018\drivers\FTDI USB Drivers
- Step 5：重開機。

---
查出 Arduino 使用的 port
- 「我的電腦」按右鍵，選內容。
- 選「硬體」標籤。
- 選「裝置管理員」。

---
查出 Arduino 使用的 port
- 點開「連接埠(COM 和 LPT)。
- 尋找「USB Serial Port (COMXX」。
- 此次範例為 COM17

---
執行Arduino software
執行arduino.exe。
點兩下

---
- 選擇你所使用的板子：
- 「Tools」→「Board」→「Arduino Duemilanvo or Nano w/ ATmega328」

---
- 選擇你所使用的 Port：
- 「Tools」→「Serial Port」→「COM17」

---
Arduino software介面
Varify
驗證程式碼
有無錯誤
Serial Monitor
觀察 Serial port
傳輸的資料
Stop
停止驗證或
燒錄程式碼
New
開啟新的程式
Open
開啟舊的程式
Save
將程式存檔
Upload
將程式燒錄至
Arduino

---
Arduino software介面
編輯的檔名
及
引入的函式庫
程式編輯區
狀態回報
顯示編譯情形
及錯誤訊息

---
第一個程式
讓 PIN 13 的 LED 一閃一閃亮晶晶。

---
載入程式碼
File → Examples → Digital → Blink

---
Verify

---
Upload

---
Uploading
TX/RX持續閃爍

---
Uploading 完成
LED持續閃爍

---
程式解說
int ledPin = 13; // LED connected to digital pin 13
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop()
{
  digitalWrite(ledPin, HIGH); // set the LED on
  delay(1000); // wait for a second
  digitalWrite(ledPin, LOW); // set the LED off
  delay(1000); // wait for a second
}
只執行一次，初始化
重複執行

---
透過UART傳送資料
UART

---
void setup()
{
  Serial.begin(9600); // open serial port, set data rate to 9600
}
void loop()
{
  Serial.println( analogRead(0) );// print analog pin 0 as ASCII DEC
  delay(200);
}

---
讀取 Serial port
資料
設定 Serial port
Baud rate

---
透過 UART 接收資料
int led = 13;
int val;
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
  if (Serial.available() ) // if UART buffer is availabled
  {
    val = Serial.read(); // read from UART buffer
    Serial.println(val);
  }
}

---
以 Arduino software 透過 UART 送資料
輸入資料
傳送資料

---
練習
- 如何使用現有的東西控制 LED 開關。
  - 透過 Arduino 本身的 I/O pin。
  - 透過 PC 控制。

---
透過 Xbee 傳送資料
透過 UART 傳輸
USB
XBee
GND
5V
OUT
IN
XBee
GND
5V
OUT
IN

---
Reference
Http://arduino.cc